# Клавиатура BTC-9029URF. Руководство пользователя.

# Подключение

| Подключите приемник к свободному USB порту вашего ПК. Установите элементы питания в клавиатуру. Процедура идентификации После подключения USB приемника установите клавиатуру на расстоянии не более 60см от приемника, и нажмите любую клавишу для установления связи между ними. Если после этого клавиатура не заработала, необходимо провести процедуру идентификации вручную, как описано ниже. Процедура идентификации помогает избежать помех, создаваемых другими беспроводными устройствами, расположенными в зоне действия приемника. Проводите процедуру идентификации всякий раз при возникновении таких помех. Расположение кнопок идентификации: Приемник → кнопка находится в верхней части Клавиатура → кнопка находится на обратной стороне Процедура идентификации: Нажмите и удерживайте кнопку идентификации на приемнике не менее 5 секунд, пока светодиод на приемнике не мигнет 3 раза. В ожидании сигнала от клавиатуры светодиод на приемнике будет мигать в течение 60 секунд (если отпустить кнопку раньше, чем через 5 секунд, то процедура идентификации не начнется). Расположите клавиатуру в пределах 1м от приемника. Нажмите и удерживайте кнопку идентификации на клавиатуре не менее 5 секунд, пока не светодиод на клавиатуре не мигнет 1 раз (если отпустить кнопку раньше, то идентификация не состоится). Светодиод на приемнике быстро мигнет 3 раза, подтверждая, что его соединение с клавиатурой установлено. После этого нажмите любые клавиши на клавиатуре для проверки ее работоспособности. Примечание: Процедуру необходимо завершить в течение 60 секунд. Во время процедуры идентификации ПК должен быть включен. При замене элементов питания проводить идентификацию заново не требуется. Если клавиатура все-таки не распознается, следует повторить описанную выше процедуру. |  |
| --- | --- |
|  | Вид USB приемника Вид USB приемника сверху снизу |

# Дополительные клавиши (слева направо)

| 1. MCE Start Button Быстрый запуск MCE. . | 9. Back | Переход к предыдущему изображению. |
| --- | --- | --- |
| 2. Mouse Pointer | Мини-джойстик для управления курсором и левая/правая кнопки мыши. | 10. More | Отображение информации о выбранном объекте. |
| 3. Live TV | Переключение на прямую телевизионную трансляцию. | 11. Record Запись телепередачи на диск. Play Воспроизведение выбранной песни, альбома, записанной телепередачи или видео. |
| 4. Guide | Переход к программе телепередач | Pause | Остановка воспроизведения. Повторное нажатие возобновляет воспроизведение. |
| 5. DVD Menu Отображение DVD меню. 6. Volume Уменьшение громкости. | Stop | Остановка воспроизведения. Нажмите клавишу Play чтобы начать просмотр заново. |
| 7. Volume | Увеличение громкости. | / Rew/ Fwd | Перемотка назад / вперед |
| 8. Mute | Отключение звука без остановки воспроизведения. | 16. Replay(Previous) Возврат к предыдущему файлу; Skip (Next) Переход к следующему файлу. |

# Управление питанием

1.    Питание включено / выключено      2.        Индикатор низкого уровня заряда батареи

# Предупреждение о низком уровне заряда батареи

При низком уровне заряда батареи каждый раз при нажатии клавиш клавиатуры будет загораться КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД, расположенный в правом верхнем углу клавиатуры. Замените элементы питания сразу же после включения светодиода. После замены батарей светодиод погаснет.

Системные требования

| Операционная система Microsoft® Windows XP Media Center Edition 2005 или более поздняя версия. |
| --- |
| CD-ROM (для проигрывания CD и Video) | Совместимость компьютера с ACPI или APM II |
| Microsoft® Internet Explorer 5.0 или более поздние версии | Материнская плата ATX и блок питания ATX |
| Стандартная звуковая карта (для проигрывания CD и Video) | Свободный USB порт |

# Text boxes

Кнопка идентификации на обратной стороне клавиатуры

Кнопка идентификации на приемнике (со световым индикатором под ней)